## Slide 1: Register

## Slide 2: Register
Flip-flip  elemen penyimpan 1 bit
Register  menyimpan data beberapa bit
Register
  Register paralel  cara penyimpanannya secara serempak
  Regsiter geser  cara penyimpanannya secara berurutan bit demi bit, dengan cara menggeser bit-bit
Jenis register yang lainya : PIPO (parallel in paralel out), PISO (parallel in serial out), SISO (serial in serial out), SIPO (serial in parallel out)

## Slide 3: Register Paralel
Prinsipnya
  Memindahkan data yang ada pada inputnya ke outputnya secara serempak
  Menempatkan data yang akan disimpan pada input paralel
  Kemudian memindahkan data tersebut ke outputnya dengan memberikan sebuah pulsa clock.

## Slide 4: Register Paralel 4 bit
Cara penyimpanan data 4 bit
a. Rangkaian

## Slide 5: Register Geser
Penyimpanan data secara seri, bit demi bit.
Prinsip :
  Memindahkan data dari input ke outputnya dg menggeser bit yg ada di dalam elemen2nya
Input seri, output paralel

## Slide 6: Register Geser 4 Bit
Ilustrasi Penyimpanan

## Slide 7: Transfer Register
Operasi mikro :
  Load  mengisi data pada register
  Clear  menghapus data pada register
  Shift  menggeser posisi data ke kiri atau kekanan
  Rotate  memutar data kekiri atau kekanan
  Operasi : Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, increment, dan decrement
  AND, OR, NOT
  Transfer  pemindahan data dari register ke register lain ( register sumber: source, regsiter tujuan : destination)
    Transfer data paralel
    Transfer data seri

## Slide 8: Transfer paralel
Dilaksanakan secara serempak ke register tujuan
Register sumber dan tujuan = PIPO
Ilustrasi transfer

## Slide 9: Transfer Data Seri
Pemindahan data dilakukan bit demi bit
Menggunakan register geser (seri)
Memerlukan operasi rotate (putar)
Ilustrasi